## Slide 1: PCA analiza
Zaključci iz grafova

## Slide 2: Koreleogram značajki samim sa sobom - zaključci
Kako je duži vremenski interval do glavnog peak-a to više peakova se mogu pojaviti unutar tog vremena te manje peakova poslije glavnog peaka.
  Rise time znatno pozitivno korelira s count to peak značajkom te negativno s count from peak
  Count to peak znatno negativno korelira s Count from peak
  Init freq pozitivno korelira s count to peak te Revb freq pozitivno korelira s count from peak
Kako su veće amplitude signala tako je veća i energija te sve postavke povezane s amplitudom
  Maksimalna amplituda, rms signala, snaga signala, apsolutna energija te maksimalna amplituda u frekvencijskoj domeni su znatno pozitivno korelirani
Što je srednja vrijednost signala veća to je frekvencija glavnog peak-a manja te posljedično frekvencijski pojas ispod 100 kHz zauzima više energije
  ASL opisuje srednju vrijednost signala u vremenskoj domeni
  ASL je znatno pozitivno koreliran s PP1 te negativno koreliran s Peak freq i PP2
U frekvencijskoj domeni emisije imaju najviše energije u pojasu od 100 do 200 kHz što smanjuje energije u ostalim frekvencijskim pojasevima
  PP2 je znatno negativno koreliran s PP1, PP3 i PP4 7
  PP2 slabo korelira s Peak freq
  PP3 i PP4 znatno pozitivno koreliraju s Peak freq kako je najviše peakova manje frekvencije
Povećanjem broj peakova u frekvencijskoj domeni povećava se energija u nižim frekvencijskim pojasevima kako emisije sadrže najviše peakova tamo
  Freq peak count znatno pozitivno korelira s PP1 te negativno s PP3 i PP4.

## Slide 3
Koreleogram značajki samim sa sobom - slika

## Slide 4: Raspodjela varijance skupa podataka po principalnim komponentama
Prvih 6 principalnih komponenta sadrži 85% varijance dataseta
Zbog toga koreleogram gledamo za u odnosu na prvih 6 principalnih komponenti
Vidimo znatan pad varijance s 4 na 5 principalnu komponentu

## Slide 5: Koreleogram značajki s principalnim komponentama - zaključci
PC1 – najviše povezana s energijom ispod 100 kHz
  Pozitivno korelira s PP1 i ASL, a negativno s PP3 i PP4
PC2 – najviše povezana s ukupnom energijom i amplitudama signala te posljedično
  Pozitivno korelira s AMP, MAX FREQ, SIG STR, RMS …
PC3 – najviše povezana s vremenom poslije glavnog peak i broj peakova u tom vremenu
  Pozitivno korelira s COUNT FROM, a negativno s COUNT TO
PC4 - najviše povezana s PP2 i negativno korelira s ostalim pojasevima
PC5 - najviše povezana s PP3 i negativno korelira s ostalim pojasevima
PC6 - najviše povezana s PP1 i INIT FREQ

## Slide 6: Koreleogram značajki s principalnim komponentama - slika

## Slide 7: Faktor mapa PCA prikazuje iste informacije kao i Koreleogram značajki s principalnim komponentama

## Slide 8: PCA u prostoru prve 3 principalne komponente
Crveno su negativi – ne uzrokovani kavitacijom
Žuto su mješoviti
Teško uočljivo razdijeljene mješovitih i negativa

## Slide 9: PCA u prostoru 4., 5. i 6. principalne komponente
Crveno su negativi – ne uzrokovani kavitacijom
Žuto su mješoviti
Teško uočljivo razdijeljene mješovitih i negativa
Ostali PCA prikazi u prostoru za sve moguće kombinacije prvih 6 komponenti ne prikazuju nikakvo uočljivo razdijeljene mješovitih i negativa

## Slide 10: Ideja: Posebno PCA za negative i mješovite emisije
Svi rezultati i prikazi mješovitih emisija daju jako slične rezultate kao cijeli skup podataka
  Jer mješovite emisije čine 96 % svih emisija
  Mješovite emisije sadrže sve klase emisija isto kao cijeli skup podataka
Rezultati negativnih emisija imaju određene razlike od cijelog skupa podataka
  Na daljnjim slajdovima

## Slide 11: PCA samo na negativnom dijelu dataseta
Sličan koreleogram značajki samim sa sobom uz određene razlike
  COUNT FROM, COUNT TO, REV FREQ, INIT FREQ i RISE imaju manje koeficijente korelacije zbog toga što je manji broj uzoraka da se uspostavi jači odnos između vremenskih značajki
  PP2 i PP3 imaju puno intenzivnije negativne korelacije
  MAX FREQ ima puno veću pozitivnu korelaciju s PP1
Sve emisije
Negativne emisije

## Slide 12: PCA samo na negativnom dijelu dataseta
Sličan koreleogram značajki s PCA komponentama
  INIT FREQ, PP3, PP4, PEAK FREQ skoro svugdje suprotno korelira
  PC1 – relativno ista
  PC2 – PEAK FREQ, MAX FREQ, FREQ PEAK CNT, PP3 se drastično promijenili smjer korelacije
  PC3 – INIT FREQ puno više korelira
  PC4 – PP3, PP4, PEAK FREQ i CEN FREQ sada korelira iznimno pozitivno
  PC5 – ASL, DUR, RISE, INIT FREQ, PP3, PP4 i PEAK FREQ mijenjaju smjer korelacije
  PC6 - INIT FREQ, PP3, PP4 i PEAK FREQ mijenjaju smjer korelacije